Технический регламент открытого регионального «Кубка Тверской области – 2015»

по автомодельному спорту в классах шоссейных радиоуправляемых

моделей с электродвигателями в закрытом помещении.

| № | Предмет | ТС-10 | TC-10S 13,5 | TC-10S 17,5 Jn | TC-10S 17,5 Vz | 16-й масштаб | РЦЕ-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузов* | 4-х дверный седан | 4-х дверный седан | 4-х дверный седан | 4-х дверный седан | Ограничено **** | панкар |
| 2 | Ширина кузова, max | 200мм | 200мм | 200мм | 200мм | - | 180мм |
| 3 | Высота кузова, max | 115мм | 115мм | 115мм | 115мм | - | - |
| 4 | привод | 4wd | 4wd | 4wd | 4wd | - | 2wd |
| 5 | База,мм | 250-270 | 250-270 | 250-270 | 250-270 | - | 180-200 |
| 6 | Крыло, инцептор | ДА 190х40х25max | ДА 190х40х25 max | ДА 190х40х25 max | ДА 190х40х25 max | - | ДА |
| 7 | Колея (по внешним кромкам колес | 170-190 | 170-190 | 170-190 | 170-190 | Ограничено **** | 170 max |
| 8 | Дорожный просвет не менее | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 3,5мм | 3,5мм |
| 9 | Вес с транспондером | 1350гр. | 1350гр. | 1350гр. | 1350гр. | - | - |
| 10 | Колеса | - | - | - | - | - | микропора |
| 11 | Контроллер* | - | - | Ограничено | Ограничено | - | - |
| 12 | Двигатель** | - | БК не менее 13,5 | Ограничено | Ограничено | - | - |
| 13 | Батарея*** | 6 элементов NiMh или 2S LiPo | - | Ограничено |
| 14 | Передаточное отношение не менее | - | 4,5 | 5 | 5 | - | - |
| 15 | Зачёт | Юноши | Общий | Юноши | Взрослые | Общий | Общий |

* К использованию на соревнованиях допускаются только контроллеры без возможности регулировки тайминга. Разрешается использовать в соревнованиях следующие типы контроллеров:

Владимировский список - Citrix stock club race, Reventon Stock Club Race Hobbywing Justock, LRP Sphere, Novatech Excalibur B4735, Toro 10 S45,

Тверской список - NOVAK Club Spec; Hobbywing XERUN V1.0

** в классе TC-10S 17,5 разрешено использование моторов любого производителя безколлекторных не мене 17,5 витков или коллекторных - закрытый коллектор неменее 27 витков, а также коллекторных двигателей, прилагаемых производителем в комплекте с моделью;

*** в классе РЦЕ-12 допускается использовать батареи 4 элемента NiMh или 1S LiPo для БК систем и 6 элементов NiMh или 2S LiPo для коллекторных двигателей.

*** в классе 16-й масштаб допускаются любые модели не менее 16 масштаба.